## Slide 1: PCB Artwork
OrCAD Ver 16.6
2019 – 04 – 30 & 05 – 03

## Slide 2: Reference List (참고 문헌)
홍춘선, “쉽게 배우는 PCB artwork OrCAD Ver16.6,” KwangMoonKag,
2018, Korea
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kingreddrake&logNo
=220681453071&parentCategoryNo=&categoryNo
=29&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView

## Slide 3: 프로그램 설치 위치
C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\Capture.exe
C:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\allegro.exe

## Slide 4
New Project 생성
환경설정
Library 추가
부품 배치/편집
배선
Part Reference 편집
Annotate
DRC
Footprint값 입력
Netlist 생성
OrCAD Capture

## Slide 5
TR형 단안정 멀티바이브레이터 회로 (양면 기판)

## Slide 6: New Project 생성

## Slide 8: 환경설정

## Slide 11: Library 추가

## Slide 12
Ctrl + A

## Slide 13: 부품 배치/편집

## Slide 23
해당 부품 선택 후 우 클릭!

## Slide 24
배선 할 때 W 단축키 사용
배선 끝난 후 ESC키 누름

## Slide 28: 부품값 편집

## Slide 30: Annotate: 부품들의 참조 번호 정렬
프로젝트 창 클릭, PAGE1 클릭 해서 파란색
표시가 되도록 함.

## Slide 31
Tools 클릭, 그리고 Annotate 클릭.

## Slide 32
Part reference가 숫자에서 ‘?’로 변함

## Slide 33
이 작업은 회로도의 부품 번호를 위쪽에서 아래 쪽으로 내려오면서 부여한다.

## Slide 34: DRC (Design Rules Check)
이 작업은 회로도를 완성한 후 회로도 설계에 이상이 있는지 없는지를 점검해 주는 것으로 회로의 동작 여부를 점검해 주지는 않는다.

## Slide 35
DRC 수행에서 아무 문제가 없으면 아래 그림과 같은 메모장이 나타나게 된다.
이는 DRC 수행 중 경고 메시지 등이 있을 경우 확인할 수 있도록 하는 것이다.

## Slide 36
또한 DRC보고서 파일은 옆 그림과 같이 Project Manager 창을 통해서도 볼 수 있다.

## Slide 37: PCB Footprint, PCB Editor 사용 전 작업
이 작업은 PCB Editor를 사용하기 위하여 작성한 회로도에 대한 Netlist를 추출해야 하는데 회로도에 있는 각 부품마다 실제 PCB Board 완성 후 실장 될 물리적인 형태의 부품들을 연결시켜 주어야 하는 작업이다.
PCB Editor

## Slide 38
순번 | Capture Parts | PCB Editor parts (Footprint)
1 | 색 저항 (R) | RES400
2 | 전해 콘덴서 (CAP POL) | CAP196
3 | 콘덴서 (CAP NP) | CAPCK05
4 | 트랜지스터 (NPN ECB) | TO92
5 | 푸시 버튼 스위치 (SW PUSHBUTTON) | JUMPER2
6 | 발광 다이오드 (LED) | CAP196
7 | 2핀 커넥터 (CON2) | JUMPER2
아래의 표는 회로도의 각 부품에 대한 Footprint 값을 나타낸 것이다.

## Slide 39
회로도 부품
PCB에 실장 될 부품
사진 출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor
PCB에 실장 될 부품
PCB에 실장 될 부품
회로도 부품
회로도 부품

## Slide 40
각 회로 부품에 PCB footprint 값 입력법
Footprint 값을 입력 하고 싶은 해당 부품을 더블 클릭 하면 아래와 같이 Property Editor 창이 뜬다.
PCB footprint 항목을 찾아 표에서 보여준 Footprint 값을 입력한다.

## Slide 41: 위 방법은 각 부품마다 값을 입력하는 경우이고, 다음 경우는 한번에 전체 창을 열어 놓고 입력하는 것을 한다.
Project Manager 창을 선택 후 tutorial1.dsn 우 클릭, Edit Object Properties를 선택한다.

## Slide 42
아래와 같이 한번에 전체 창을 열어놓고 footprint값을 입력 할 수 있다.
슬라이드 36에서 보여준 표와 같이 입력하면 된다.

## Slide 43: PCB footprint 값 입력할 때 Value항목을 참고한다.

## Slide 44: BOM (Bill of Materials)
Project manager창에 PAGE1 클릭,
Tools 클릭,
Bill of Materials 클릭 한다.

## Slide 45: 아래 그림과 같이 회로도에 사용된 부품들의 리스트 등이 표시되는 것을 확인 할 수 있다.

## Slide 46: Netlist 생성
Project manager창에 PAGE1 클릭,
Tools 클릭,
Create Netlist 클릭 한다.

## Slide 47: 아래 그림과 같이 설정을 확인 하면, 우측 그림과 같이 진행과정이 나타나게 되고, 정상적으로 완료되면, PCB 설계를 할 수 있는 PCB Designer 창이 나타난다.

## Slide 48
PCB footprint library 주소

## Slide 49: PCB 설계 (양면 기판)

## Slide 50: 정상적으로 Netlist 생성 과정이 진행되면 아래 그림의 위쪽 부분에 보이는 것처럼 확장자가 TUTORIAL1.brd (Board)인 파일이 자동적으로 생성되며 아래 그림이 초기 화면이다.

## Slide 51
초기 화면에서 아래 그림과 같이 Place 클릭,
그리고 Manually…를 클릭 하면 아래 우측 창이 나타난다.

## Slide 52
Advanced Settings 가서 Library, Database창을 체크.
다시 초기 화면 창에서 Place 클릭 후 Quickplace가 있는데, 후에 더 자세한 설명을 하겠다.

## Slide 53: PCB 설계 과정 Overview
Netlist Import
환경설정
Layer, Grid 설정
Constraints 설정
Color 설정
Place Part
Route
Drill Legend
Drill Data Ouput
Gerber Film 설정
Gerber Data 출력

## Slide 54: 환경 설정
다시 초기 화면에서 아래 그림과 같이 Setup 클릭,
Design Parameters를 클릭 하면 아래 우측 창이 나타난다.
우측 창과 같이 단위 및 도면 크기를 설정한다.

## Slide 55: Layer 설정
작업창 메뉴, Setup → Cross-section 클릭
Layout Cross Section창 → TOP, BOTTOM 설정 확인

## Slide 56: Grid 설정
작업 창 메뉴에서 Setup → Grids… 클릭하면, 아래와 같이 창이 뜨고, Grids On을 체크 한다.

## Slide 58: Color 설정
작업을 하게 되면 부품에 여러 가지 속성들이 표시되어 복잡하게 보이는 등 불필요한 속성들을 보이지 않게 하고 설계자의 의도에 맞는 필요한 속성들만 보이게 하기 위하여 Color 설정 작업을 한다.
작업 창 메뉴에서
Display → Color/Visibility.. 클릭
Color Dialog 창이 나타나면, Global Visibility: off 클릭

## Slide 59: 1. Board Geometry 클릭 2. 노란색 Color 지정 3. Subclasses에서 Outline 항목 체크 4. 오른쪽 색상 지정 클릭 5. Dimension과 Silkscreentop 항목도 색상 지정

## Slide 60: Stack-up 클릭, Pin, Via, Etch, Drc 항목에 대하여 All Check Box를 on 한 후 아래 그림과 같이 각 항목에 색상지정. 똑같이 Areas 클릭, Pkg KI 항목에 색상 지정.

## Slide 61: Package Geometry와 Components 항목에서 아래 그림처럼 지정된 항목 박스 Check 그리고 색상을 지정.

## Slide 62: Board Outline 그리기 및 부품 배치
작업 창에서 Setup → Outlines → Board Outline 클릭하면, Board Outline 창이 뜬다. 창이 떠있는 상태에서 아래 Command 창에 x 0 0 Enter키, x 1970 2756 Enter키를 누른다. Board size는 대략 50mm70mm 이다.

## Slide 63
작업 창에는 아래 그림과 같이 Board Outline이 생성된다.

## Slide 64
작업 창에서
Place→ Manually… 클릭하면 우측 그림과 같이 Placement 창이 뜬다.
Placement 창이 떠있는 상태에서 MTG156 Check Box를 활성화 시킨 후 아래 Command 창에 x 200 200 Enter키를 누른다. 그리고 다시 MTG156 Check Box를 활성화 시킨 후 x 1800 200 Enter키, 다시 MTG156 Check Box를 활성화 시킨 후 x 1800 2600 Enter키, 다시 MTG156 Check Box를 활성화 시킨 후 x 200 2600 Enter키를 누른다.
Command 진행 과정
기구 홀 추가 (Advanced settings, Library 체크)

## Slide 65
아래 그림은 기구 홀이 배치된 보드의 모습이다.

## Slide 66: 부품 배치(Quickplace)
작업 창에서
Place→ Quickplace 클릭하면 우측 그림과 같이 Quickplace 창이 뜬다.
Quickplace 창 Edge 항목에서 Right Check Box on하고 Place 클릭.
Place 클릭 하면은 아래와 같이 모든 부품들이 오른쪽에 배치된다.

## Slide 67
아래 그림과 같이 작업 창의 오른쪽 Find Tab으로 이동하여
All Off클릭, Symbols 항목을 on 한다.
J1 부품을 배치 하기 위해, 작업 창에서 Edit→Move 클릭, J1 부품 클릭, 그리고 Command 창에 x 300 2100을 입력한다. 그리고 F6을 눌러 배치를 완료한다.

## Slide 68
아래 그림처럼 J1 부품 배치를 완료하면, 회전하는 작업을 해본다.
마우스 커서를 부품 위에 올리고 우 클릭 하면 아래와 같이 메뉴에서 Spin을 클릭 한다.
아래 그림처럼 J1 부품을 하얀색 선을 축으로 회전할 수 있다.

## Slide 69
부품 배치에 유용한 단축키
부품을 원하는 곳으로 배치하고자 할 때,
Shift+F6키를 누르고, 부품을 클릭하여 원하는 곳에 배치한다.
배치가 끝나면 또 Shift+F6을 누를 필요 없이 바로 다음 부품을 배치 할 수 있다. 배치가 끝나면 아래 우측 그림에 보이듯 Done 즉 F6을 눌러 작업을 끝낸다. 만약 원하지 않는 작업을 했을 경우 Ctrl+Z를 누르면 된다. Oops, F8 키도 Ctrl+Z와 동일한 역할을 한다.

## Slide 70
나머지 부품들을 참고하여 배치한다.
아래 그림은 부품 배치가 완료된 것을 나타낸다.

## Slide 71: Constraints 설정/Net 속성 부여
PCB를 설계하는 과정에서 배선의 두께, 배선 간 간격, 배선의 색상 등을 지정하는 것을 Constraints 또는 Net설정 이라고 한다.
Setup→Constraints→Physical 클릭
Physical Constraint Set→All layers 클릭
Line Width, Min 항목 Default값 12로 변경

## Slide 72
Net→All layers 클릭
Line Width, Min 항목 GND, VCC값 40으로 변경

## Slide 73
Spacing Constraint Set→All layers 클릭
모든 항목 Default값 12로 변경

## Slide 74
Display → Assign Color 클릭
Options Tab → 빨간색 클릭
Find Tab → More 클릭

## Slide 75
Vcc Net을 빨간색으로 지정

## Slide 76
Vcc Net이 빨간색으로 지정됨

## Slide 77
Display → Assign Color 클릭
Options Tab → 초록색 클릭
Find Tab → More 클릭
GND를 초록색으로 지정

## Slide 78
GND Net이 초록색으로 지정됨

## Slide 79
Vcc와 GND Net이 빨간색 초록색으로 지정됨

## Slide 80: Route
Route → Connect 클릭
Options Tab → 각 항목의 값들을 아래 우측 그림과 같이 설정
Routing 시작

## Slide 81
클릭
클릭

## Slide 82
클릭
클릭
클릭
클릭
더블 클릭
Via 형성
더블 클릭
Via 형성
Routing할 Layer를 Bottom으로 설정

## Slide 83
배선이 완료된 보드

## Slide 84: 부품 참조번호(RefDes) 크기 조정 및 이동
Edit → Change 클릭
Options Tab → 각 항목의 값들을 아래 우측 그림과 같이 설정

## Slide 85
해당 영역 드래그
Text 크기가 커짐

## Slide 86: Shape (Copper) 생성
Shape → Rectangular 클릭
Options Tab → 각 항목의 값들을 우측 그림과 같이 설정
Gnd 클릭
보드 위에 배선이 있는 영역에
드래그
클릭

## Slide 87: 아래와 같이 모든 배선과 Copper 생성이 완료됨

## Slide 88: DRC (Design Rules Check)
Display → Status 클릭
Update DRC 클릭
OK 클릭

## Slide 89: Gerber Data 생성 (Drill legend 생성)
Manafacture → NC → Drill Customization 클릭

## Slide 90
Auto generate symbols 클릭

## Slide 92
Manafacture → NC → Drill Customization 클릭
아래 우측 그림과 같이 File이름과 Output unit을 확인

## Slide 93
위 슬라이드에서 OK 클릭하면 아래 그림과 같이
하얀 사각형을 보드 옆에 배치한다.

## Slide 94
아래는 Drill Legend를 배치한 그림이다.

## Slide 95
NC Drill 생성: Drill 가공을 할 때 필요한 여러 정보를 추출
Manufacture → NC → NC Parameters 클릭
우측 그림과 같이 값 설정

## Slide 96
Manufacture → NC → NC Drill 클릭
아래 우측 그림과 같이 값 설정 → Drill 클릭

## Slide 97: Gerber 환경설정
Manufacture → Artwork 클릭
아래 우측 그림과 같이 값 설정

## Slide 98: Shape의 Gerber Format 변경 및 Aperture 설정
Shape → Global Dynamic Parameters 클릭
아래 우측 그림과 같이 값 설정

## Slide 99: Gerber Film 설정 (Top/Bottom Film Data 설정)
Manufacture → Artwork 클릭
우측 그림과 같이 값 설정

## Slide 100: Silkscreen_Top Film Data 생성
Display → Color/Visibility 클릭
우측 그림과 같이 Off 클릭

## Slide 101
아래 그림과 같이 해당 항목 Check Box에 체크 및 색 지정

## Slide 102
아래 그림과 같이 해당 항목 Check Box에 체크 및 색 지정
Apply → OK 클릭

## Slide 103
Manufacture → Artwork 클릭
TOP 우 클릭 → Add 클릭
Silkscreen_Top 입력

## Slide 104
새로운 추가 파일 ‘Silkscreen_Top’이 생성 되면 아래와 같이 값 설정

## Slide 105: Soldermask_Top Film Data 생성
Display → Color/Visibility 클릭
우측 그림과 같이 Off 클릭

## Slide 106
아래 그림과 같이 해당 항목 Check Box에 체크 및 색 지정

## Slide 107: 아래는 완성된 Soldermask_Top Film이다. Soldermask_Bottom Film도 똑같이 진행 하면 된다.

## Slide 108
Manufacture → Artwork 클릭
TOP/BOTTOM 우 클릭 → Add 클릭
Soldermask_Top/ Soldermask_Bottom 입력

## Slide 109
새로운 추가 파일 ‘Soldermask_Top’과 ‘Soldermask_Bottom’ 이 생성 되면 각 파일에 대해 아래와 같이 값 설정

## Slide 110: Drill Draw Film Data 생성
Display → Color/Visibility 클릭
우측 그림과 같이 Off 클릭

## Slide 111
아래 그림과 같이 해당 항목 Check Box에 체크 및 색 지정

## Slide 112
아래는 완성된 Drill Draw Film이다.

## Slide 113
Manufacture → Artwork 클릭
TOP 우 클릭 → Add 클릭
Drill_Draw 입력

## Slide 114
새로운 추가 파일 ‘Drill_Draw’이 생성 되면 파일에 대해 아래와 같이 값 설정

## Slide 115: Gerber Film 추출
지금까지 PCB제작 업체에 보낼 Gerber Film Data를 만들었고, 추출하는 일만 남았다.
Manufacture → Artwork 클릭
모든 파일 클릭
Select All 클릭
Create Artwork 클릭

## Slide 116
아래와 같이 Data가 추출 되었고, 추출된 데이터를 업체에 보내면 된다.